## Slide 1
<밀링센터 Surgical guide 제작일정>
www.dentium.co.kr 홈페이지 Digital center에 접수
a. 석고모델 Planning&출력 완성건 평균 [접수~도착일: 7일~10일](지역에 따른 택배일정)
덴티움 착불 :
<주소 : 경기 수원시 영통구 창룡대로 256번길 76 (이의동, 덴티움 지식산업센터) 1층 밀링센터 (전화: 070-7098-0316)>
1. 일양택배 : 고객번호 102476006 사용하여 전화로 직접 부르셔서 덴티움 밀링센터로 보내주세요.
2. 우체국 택배 : 착불로 가능(주소로 부르기).
석고 도착 즉시 planning.
4pm 이전 “컨펌완료” 다음 날 발송 (도착일은 지역에 따라 다름)
b. IOS Planning&출력 완성건 : 평균 7일
근무시간(8am~5pm)내에는 접수 즉시 planning.
4pm 이전 “컨펌완료” 다음 날 발송 (도착일은 지역에 따라 다름)
c. 출력건 : 평균 3일
홈페이지 접수 다음 날 발송 (도착일은 지역에 따라 다름)
오전 프린팅 올리는 시간 9am
저녁 프린팅 올리는 시간 4pm
출력에는 최소 4시간~9시간 소요됩니다.
문의 밀링센터 070-7098-0316 / 8943

## Slide 3
Planning & Confirm

## Slide 4
상악동 침범시 하연가이드 서비스 제작
-8mm Open Non-Sleeve Type
전치부 같이 골폭 협소 할 경우 Slimline 사용하여 식립 가능

## Slide 5
Dentium Digital Center Guided Surgery Drilling Guide
 | 주문자 | 환자명 | 시술위치 | Fixture | Guide Kit | Sleeve | 
 | 덴티움치과 |  | #27 | SuperLine FX4508SW | Full Kit | Non-Sleeve (Ø4.9) | 
GD06
GD08
3608
4008
4508
CS45
Guide Drilling : 1000rpm /30~45N·cm
Final Drill : 100rpm/ 30~45N·cm
Guide sleeve로 주수가 어렵기 때문에 가능한 주수와 함께 up/down 방식으로 drilling 부탁 드립니다.
Option
해당 식립 드릴링메뉴얼 제공

## Slide 6
Open Ti-Sleeve 추가

## Slide 7
Guide Kit 종류 01
Milling Center Q&A
Offset은 무엇인가요? 02
Sinus Guide 03
5.0 Report 표기 04
4Milling Center Q&A
7

## Slide 8
<Full kit>
- Sleeve 직경 4.9ø
- 4.5 Fixture까지 식립 가능
- 모든 Sleeve 사용 가능
- 14mm Drill (Option)
<Simple Kit>
- Sleeve 직경 3.0ø
- 3.6 Fixture 까지 식립 가능
- 모든 Sleeve 사용 가능
- 14mm Drill (Option)
- Sleeve 공간 부족 시 사용
4Milling Center Q&A
8
Guide Kit 종류 01

## Slide 9
<5.0 kit>
Sleeve 직경 5.4ø
5.0 Fixture까지 식립 가능
Only Non-Sleeve(Open Type) 사용 가능
12mm Drill
<Bright Kit>
Sleeve 직경 4.9ø
다양한 직경의 Fixture 선택 가능
Bone Level Fixture 3.7~5.0ø
Tissue Level Fixture 2.0~5.0ø
모든 Sleeve 사용 가능
13mm Drill
4Milling Center Q&A
9
Guide Kit 종류 01

## Slide 10
Offset은 무엇인가요? 02
Full KIT  10mm Fixture 사용 시 최대 4mm Offset 가능
5.0 KIT  10mm Fixture 사용 시 최대 2mm Offset 가능
-그림과 같이 치은과 Sleeve간 간섭발생 시 Drilling의 안정성 확보를 위해 Offset 하게 됩니다.
2MM거상
간섭발생
2mm offset 전
2mm offset 후
4Milling Center Q&A
10

## Slide 11
Sinus Guide 03
-상악동 침범 시 상악동 거상술 편의성을 위한 무료제공 Guide
A. 침범 Guide : 최종 컨펌하신 위치의 Guide
B. 하연 Guide : 상악동에서 약 1mm 떨어진 Guide
*사용법 : 하연Guide  상악동 거상 침범 Guide
*하연 Guide 제작 시 이름 끝에 S
Open Nonsleeve 로 제작
※ Option 사항이므로 사용 여부는 원장님의 선택사항 입니다.
4Milling Center Q&A
11

## Slide 12
5.0 Report 표기 04
-4.5 Fixture 안전거리 영역을 부여하여 5.0 Fixture 플래닝 하고 있습니다.
A. 4.5 Fixture
B. 5.0 Fixture
<5.0 Fixture Report>
※실제 5.0 Fixture Size와 동일 합니다.
4Milling Center Q&A
12

## Slide 13: Crestal Approach (Sinus Guide 이용 방법)
*사용법 : Sinus Guide를 이용하여 상악동 저 1mm까지 안전하게 Drill(Kit는 해당 Guide에 맞는 Kit의 Drill로 Drilling)  Sinus Lifting 침범 Guide를 이용하여 Final Drill 후 식립 마무리
-상악동 침범 시 상악동 거상술 편의성을 위한 무료제공 Guide
상악동으로부터 1mm 거리를 둔 Guide 제작
Sinus Lifting 시행

## Slide 14: 예시) Super Line 4508 Sinus Drilling Manual

## Slide 15
Waxrim 제작
복제 Denture
환자 내원하여 Waxrim 시적 후 CT촬영
전악 무치악 Planning
Waxrim 제작 후 치과로 배송
Milling Center 홈페이지 접수
상하악 모델, Waxrim, bite를 포함 하여
센터로배송 후 재촬영 한 CT를
홈페이지에 업로드
기공물 받은 후 Planning
(제작기간 7~10일 소요
총 12일 소요
Process
접수 후 Planning
(제작기간 7일 소요)
치과측에서 복제 denture 준비 후
CT 촬영
환자 구강내 복제 Denture 시적 한 CT
복제 Denture만 찍은 CT
Milling center 홈페이지 접수
총 7일 소요
상하악 석고 모델 배송
Full Case Planning
15

## Slide 16
상하악 석고 Model
Waxrim
CT촬영
재접수&Planning
홈페이지 접수 후 무치악 상태의
상하악 석고Model을 Milling Center 배송
Milling Center 입고 후 당일 출고 후
치과로 배송
환자 재내원 후 Waxrim 시적 후 CT촬영
Midline, Canine line 및 Bite 채득 반드시 Check!
재촬영 하신 Waxrim CT 홈페이지
업로드 후 상하악 Model, Waxrim, Bite를 포함하여 Center로 재배송
Waxrim
PREPARATION
1-1 Waxrim 제작
16

## Slide 17
참고사진
Bite 채득 시
(Blu-Mousse, Comfort Wax) 등이
움직이지 않도록
Index 형성
Bite를 같이 보내주셔야
보다 정확한 배열이 가능함
CT 촬영 시 광중합 Base
1-1 Waxrim 제작
17

## Slide 18
복제
Denture
PREPARATION
CT촬영
임시 복제 Denture
접수 Planning
기존 환자분 임시&복제 Denture에
광중합 Marker 생성
임시&복제 Denture를 착용한 CT 1장
임시&복제 Denture 단독 촬영 1장
총 2장의 CT
홈페이지 접수 시
2장의 CT 업로드
1-2 복제Denture 제작
18

## Slide 19
참고사진
Duplication denture
(광중합레진 8-10개 정도 marker 생성)
Denture만 찍은 CT
Denture 착용 CT
(Denture 착용 시 CT에서 marker만 나옴)
완성된 Surgical Guide
1-2 복제Denture 제작
19

## Slide 20
OverDenture CT 촬영
혀는 구개저에 닿지
않도록 말아서 촬영
혀는 말아서 하악 치은에
닿지 않도록 촬영
코튼롤이
들어간 자리
코튼롤이
들어간 자리
*상악의 경우
협측은 거즈나 솜(코튼롤)을
끼워 윗입술과 분리 해 주시고 혀는 구개저에 닿지 않도록
말아줍니다
*하악의 경우
상악과 동일하게 협측은 거즈나 솜(코튼롤)을 끼워 아랫입술과 분리 해 주시고 혀는 하악
설측에 닿지 않도록 말아줍니다.
overdenture 촬영
20